Soupis na provedení malířských prací: MŠ Laudova Praha 6 - Řepy

Provedení vlastního výpočtu :  Bílé odstíny (strop) + Barevné odstíny (stěny místnosti)

1)	Místnost – Třída				5,81 x 8,38 x v 2,49 m

Strop pouze fabion: odstín bílá	5,81 x 8,38 do 10%		…..	4,86 m2

Stěny : odstín barva do odstínu	5,81 + 8,38 x 2 strany x v 2,49  …..   70,67 m2

2)	Místnost – Třída				5,08 x 6,58 x v 2,49 m

Strop pouze fabion: odstín bílá	5,08 x 6,58 do 10%		   …..	3,43 m2

Stěny : odstín barva do odstínu	5,08 + 6,58 x 2 strany x v 2,49  …..   58,07 m2

Odpočinková místnost			1,30 x 1,91 x v 1,52 m

Strop pouze fabion: odstín bílá	1,30 x 1,91do 10%		   …..	 0,25 m2

Stěny : odstín barva do odstínu	1,30 + 1,91 x 2 strany x v 2,49  …..   15,99 m2

3)	Místnost – Třída				9,57 x 5,80 x v 2,52 m

Strop pouze fabion: odstín bílá	9,57 x 5,80 do 10%		   …..	5,55 m2

Stěny : odstín barva do odstínu	9,57 + 5,80 x 2 strany x v 2,52  …..   77,46 m2

Rekapitulace m2

1)	Místnost – Třída			Strop : odstín bílá			    4,86 m2

Stěny : odstín barva do odstínu	    70,67 m2

2)	 Místnost – Třída			Strop : odstín bílá			    3,43 m2

Stěny : odstín barva do odstínu	    58,07 m2

Odpočinková místnost		Strop : odstín bílá			    0,25 m2

Stěny : odstín barva do odstínu	    15,99 m2

3)	Místnost – Třída			Strop : odstín bílá			    5,55 m2

Stěny : odstín barva do odstínu	    77,46 m2

Celkem součet m2	………………………………………………………    	   	236,30 m2

Z toho požadavek odstín Bílá			……………………………	   	14,10 m2

Z toho požadavek barevné stěny		……………………………..	   	222,20 m2

list 1/3

MŠ Laudova Praha 6 - Řepy

Návrh na provedení malířských prací : Položky pro ceny práce a materiálu

a)	Zakrytí a zalepení interiéru před započetím malířských prací

Vystěhování dle potřeby		kmpl			0.000,00,-Kč

b)	Zakrývací materiál			kmpl			0.000,00,-Kč

c)	Proškrábnutí prasklin a malby	kmpl			0.000,00,-Kč

d)	Penetrační nátěr	236,30 m2	á	0,00,-Kč	0.000,00,-Kč

Cena práce s materiálem

e)	Vytmelení prasklin	236,30 m2	á	0,00,-Kč	0.000,00,-Kč

Cena práce s materiálem (akryl tmel a hobby kyt)

f)	Oprava po tapetách			kmpl			0.000,00,-Kč

(Pouze v případě potřeby)

g)	Malba do bílého odstínu – provedení prací

14,10 m2	á	0,00,-Kč	0.000,00,-Kč

Spotřebovaný materiál Barvy pro interiér se zákl. standardním bílým odstínem

14,10 m2	á	0,00,-Kč	0.000,00,-Kč

h)	Malby do barevných odstínů – provedení prací

222,20 m2	á	0,00,-Kč	0.000,00,-Kč

Spotřebovaný materiál Barvy pro interiér se zvýšenou oděruodolností a dle odstínu

222,20 m2	á	0,00,-Kč	0.000,00,-Kč

ch)	Úklid fólií po provedených malířských pracích

Vrácení věcí na původní místo	kmpl			0.000,00,-Kč

Celkem součet 	………………………………………	0.000,00,-Kč

+ 10% režijních nákladů	……………………………….	0.000,00,-Kč

Celková nabídková cena bez DPH		……………….	0.000,00,-Kč

( Režijní náklady se skládají : dopravné na pracoviště,likvidace nebezpečných odpadů-Obalů od barev,likvidace fólií a igelitů,včetně malířských roun atd. )

Výpočet provedl: .................		dne dd.mm.2018			IČO:

list 2/3

Provedení výpočtu dalších stavebních prací – výměra 1 pavilovu 362,30 m2

Požadavané práce k cenové nabídce :

Strhnutí 3 a více vrstev tapety	236,30 m2	á	0.00,-Kč	…..	00.000,-Kč

Penetrační nátěr			236,30 m2	á	0.00,-Kč	…..	00.000,-Kč

1x perlinku s lepidlem 		236,30 m2	á	0.00,-Kč	…..	00.000,-Kč

Spotřebovaný materiál

(236,30 + 15% =271,7 m2 perlinky)	272,00 m2	á	0.00,-Kč	…..	00.000,-Kč

Lepidlo spotřeba 2,2 kg/m2

236,30 x 2,20 = 519,7 kg : 25 kg	21 ks		á	0.00,-Kč	…..	00.000,-Kč

Přeštukování Keraštukem – práce	236,30 m2	á	0.00,-Kč	…..	00.000,-Kč

Spotřebovaná materiál

( 1m2=cca 3kg)  236,30 m2 x 3=	708,70-Kg	á	0.00,-Kč	…..	00.000,-Kč

Součet			….....................................................................................    000.000,-Kč

+ 10% režijních nákladů	…........................................................................	00.000,-Kč

Celkem součet (bez DPH)..................................................................................    000.000,-Kč

Celkem součet (...%DPH)..................................................................................    000.000,-Kč

Celkem součet (s DPH)    ..................................................................................    000.000,-Kč

Celkem součet pro 4pavilony obj. MŠ................................................................    000.000,-Kč *)

Vysvětlivka: *) předmětný objekt se skládá ze 4 dispozičně shodných prostor, které budou tak tvořit celkovou cenu zakázky dle uvedených kritérií.

Strop bude upraven pouze v oblasti navazujícího přechodu stěna – strop (fabiony max. do 10% z celkové výměry plochy stropu !)

( Režijní náklady se skládají : dopravné na pracoviště,likvidace nebezpečných odpadů-Obalů od barev,likvidace fólií a igelitů,včetně malířských roun atd. )

Výpočet provedl: .................		dne dd.mm.2018			IČO:

list 3/3